## Slide 1: Provinciaal droogte overleg
04-05-2021

## Slide 2: Agenda
Droogte indicatoren
Advies tijdelijke onttrekkingsverboden toegepast op provincie Antwerpen

## Slide 3: Indicatoren neerslag

## Slide 4: Indicatoren neerslag voorspelling

## Slide 5: Indicatoren grondwater

## Slide 6: Indicatoren bevaarbare waterwegen

## Slide 7: Indicatoren debiet onbevaarbare waterlopen
Droogteniveau 2 bereikt op Kleine Aa en Aa

## Slide 8: Indicatoren waterpeil
Automatische peilmetingen blijven nog net boven ecologisch minimumpeil
Meetnet nog niet voldoende uitgebreid
Peilmetingen zijn daarom aangevuld met terreinwaarnemingen

## Slide 9: Indicatoren – onttrekkingen E-loket
1e melding in april: 0 m³ onttrokken.
7 actieve meldingen in mei in provincie Antwerpen (2e cat), zie kaartje

## Slide 10: Indicatoren - drinkwaterbevoorrading

## Slide 11: Indicatoren – Maatregelen Nederland
Waterschap Dommel
Waterschap Brabantse Delta

## Slide 12: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Advies CIW adviesgroep droogte: Op basis van de bespreking van de toestand, wordt voorgesteld om het kader voor beoordeling van de ecologische kwetsbaarheid van oppervlaktewater bij droogte toe te passen in heel Vlaanderen en over te gaan tot het nemen van tijdelijke onttrekkingsverboden volgens dit kader en dit bovenop de reeds geldende (semi-) permanente onttrekkingsverboden voor ecologisch zeer kwetsbare waterlopen.
Gelet op de geldende maatregelen stelt de adviesgroep voor om het beheerniveau op te schalen van niveau 0 (normaal beheer – code groen) naar niveau 1 (preventieve maatregelen – code geel).

## Slide 13: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
 | Zeer kwetsbaar | kwetsbaar | Minder kwetsbaar
Kleine beek (incl. bronbeek) | Permanent verbod | P10 (of 25 cm) | P5 (of 20 cm)
Grote beek | P10 (of 50 cm) | P5 (of 40 cm) | P2 (of 25 cm)
Kleine, grote en zeer grote rivier | P5 (of 75 cm) | P2 (of 50 cm) | Geen beperkingen
Dynamisch en gedifferentieerd kader op maat van elk stroomgebied

## Slide 14: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Kleine Aa = Minder kwetsbare kleine beek >>>Ecologisch minimum = P5

## Slide 15: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Actueel debiet varieert afhankelijk van lozing RWZI tussen 0,00 – 0,02 m³/s
Kleine Aa – Kalmthout – 3/5/22 – 15 cm

## Slide 16: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Kleine en Grote Nete (1° cat): nog boven drempelwaarde; Grote Nete wel sterk dalend

## Slide 17: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Aa= Kwetsbare grote beek >>> Ecologisch minimum = P5

## Slide 18: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Aa Oud-Turnhout 03/05/2022: 15 cm
Peilmeter Aa Oud–Turnhout 03/05/2022

## Slide 19: Advies tijdelijke onttrekkingsverboden
Permanent verbod behouden
Tijdelijk verbod voor stroomgebieden Aa en Kleine Aa
Geen maatregelen in overige stroomgebieden