## Slide 1: Eikenprocessierups chemisch bestrijden: biociden 2021

## Slide 2: Decreet en besluit DGP - doelstelling
Beschermen van
  Menselijke gezondheid
  Leefmilieu
Door
  Bevorderen van bestrijding zonder pesticiden
  Volgorde
    Voorkomen
    Alternatieven
    In laatste instantie chemische middelen

## Slide 3: Afwijken van het verbod duurzaam gebruik pesticiden
Type 1
  Procedure 1 – generieke lijst
  Procedure 2 - Acuut gevaar
  Procedure 3 – probleemsoort of veiligheidsprobleem x eikenprocessierups
geen afdoende niet-chemische bestrijdingswijzen voorhanden
  plagen die een gevaar inhouden voor de mens inzake volksgezondheid of hygiëne
  plagen die een gevaar inhouden voor milieu, biodiversiteit of vee
  situaties die een ernstige bedreiging vormen of kunnen vormen voor de veiligheid van de mens
www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod

## Slide 5: Welke procedure?
Probleem waarvoor geen afdoende niet-chemische bestrijding bestaat?
Check of het probleem op de generieke lijst staat
  Ja  kan via Procedure 1 als voorwaarden opgesomd gerespecteerd worden
    Geen dossier indienen
    Voorwaarden respecteren
  Nee  via Procedure 3
    Formulier volledig invullen
    Dossier indienen
    Wachten met chemisch bestrijden tot getekend afwijkingsbesluit
Steeds rapporteren
  gebruikte hoeveelheden voor 1 april van volgend jaar
    Dus gebruiken in 2020, rapporteren voor 1 april 2021

## Slide 6: 2021 - eikenprocessierups
Slechts één erkend/toegelaten biocide in België
    NeemProtect
      met als werkzame stof Margosa extract

## Slide 7: Neemprotect
Enig toegelaten biociden tegen eikenprocessierups
Gebruiksvoorwaarden:
  in woonkern
    bij zorginstelling, school, kinderopvang
    langs sportvelden en speelterreinen
    Langs intensief gebruikte fiets –en wandelpaden
  90 meter afstand van water (20 m met rug sproeier)
  Niet in voor de natuur kwetsbare zones:
    VEN
    Natura 2000 gebied (Vogel en Habitatrichtlijngebied) leefgebied kwetsbare Vlaamse of Europese soort, natuurgebied
  Eik heeft
    Voldoende totale bladoppervlakte
    24 uur volgend op de behandeling valt er geen neerslag
    tijdens het spuiten is er geen of slechts minimale wind en 15 °C overdag

## Slide 8: 2021 - eikenprocessierups
Slechts één erkend/toegelaten biocide in België
  Neemprotect
    met als werkzame stof Margosa extract
Tijdelijke toelating vanaf 1 april 2021
  enkel op die plaatsen waar Neemprotect niet kan
    Product met als werkzame stof Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
Procedure 3
Procedure 3

## Slide 9: Procedure 3

## Slide 10: Procedure 3 - eikenprocessierups
Formulier te vinden op
    https://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod/procedure-3-probleemsoort-of-veiligheidsprobleem
  Specifiek formulier voor eikenprocessierups

## Slide 11: Procedure 3 - eikenprocessierups
Gelijklopend met meldingsformulier
  Wel formeler
  Ondertekening door burgemeester – CBS
  Pas chemisch bestrijden als besluit afgeleverd is

## Slide 12: Procedure 3 - eikenprocessierups
Formulier P3

## Slide 13: Procedure 3 - eikenprocessierups
Formulier P3

## Slide 14: www.zonderisgezonder.be